## Slide 1: Pembentukan dan Digitalisasi Citra

## Slide 2: Sistem Visual Manusia
Model visi terbaik yang kita miliki adalah Mata.
Pengetahuan tentang bagaimana gambar terbentuk di mata dapat membantu mempelajari proses terbentuknya gambar digital.

## Slide 3: Struktur Mata Manusia
Diameter rata-rata mata manusia 20 mm
Membran yang melindungi mata adalah cornea dan sclera sebagai pelindung luar; choroid; dan retina.
  Kornea adalah lapisan keras dan transparan yang melindungi permukaan mata.
  Sclera adalah membran buram yang menempel, sisa dari globe optik.
  Choroid berada di bawah sclera, membran ini berisi jaringan pembuluh darah yang menyediakan sumber utama nutrisi mata.
Lensa
  Terbuat dari concentric layer atau terbuat dari serabut cell dan menempel ke bodi ciliary.
  Berisi 60-70% air, sekitar 6% lemak dan lebih banyak protein dibanding lapisan yang lain dalam mata
Retina, berupa garis dalam bagian dinding.
  Ketika mata difokuskan dengan benar, cahaya obyek di luar mata digambar pada retina.
  Pola mata dihasilkan oleh distribusi reseptor cahaya diskrit pada permukaan retina
Images taken from Gonzalez & Woods, Digital Image Processing (2002)
Notes: Cornea (selaput bening) and sclera keep everything in!
The choroid contains all of the blood vessels that serve as nutrition to the eye
The iris (selaput pelangi) contains the pigment that gives our eyes their colour

## Slide 4: Cones dan Rods
Dua kelompok reseptor: cones dan rods.
Jumlah cones pada setiap mata 6 - 7 juta, ditempatkan terutama dalam bagian pusat retina yang disebut fovea, dan tingginya sensitif terhadap warna.
Manusia dapat membedakan dengan baik cone-cone ini karena setiap cone dihubungkan ke syarafnya sendiri-sendiri
Jumlah rod sekitar 75 - 150 juta yang terdistribusi di atas permukaan retina
Notes: Rods (batang) for general vison cones (kerucut) for details
Blind spot is where the optic nerve connects
BLIND SPOT EXPERIMENT
Women have extra cones which means they can see more colours

## Slide 5: Blind-Spot Experiment
Gambarlah gambar yang mirip dengan yang di bawah ini pada selembar kertas (titik dan tanda plus berjarak sekitar 6 inci)
Tutup mata kanan Anda dan fokus pada tanda plus dengan mata kiri Anda.
Pegang gambar sekitar 20 inci dari wajah Anda dan gerakkan perlahan ke arah Anda.
Apa yang akan terjadi?
Notes: 1 inch = 2,54 cm
6 inch = 15,24 cm
20 inch = 50,8 cm

## Slide 6: Pembentukan Citra Dalam Mata
Otot di dalam mata dapat digunakan untuk mengubah bentuk lensa yang memungkinkan kita fokus pada objek yang dekat atau jauh
Sebuah gambar difokuskan ke retina yang menyebabkan batang dan kerucut menjadi aktif yang akhirnya mengirim sinyal ke otak

## Slide 7: Adaptasi Kecerahan
Sistem visual manusia dapat merasakan sekitar 1010 tingkat intensitas cahaya yang berbeda.
Namun, pada satu waktu kita hanya dapat membedakan antara jumlah yang jauh lebih kecil - adaptasi kecerahan.
Demikian pula, intensitas yang dirasakan suatu wilayah terkait dengan intensitas cahaya daerah sekitarnya.
Notes: Percieve=see

## Slide 8: Adaptasi Kecerahan
Contoh kontras serentak.
Images taken from Gonzalez & Woods, Digital Image Processing (2002)
Notes: Mach bands were named after Ernst Mach who described the phenomenon in 1865

## Slide 9: Ilusi Optik

## Slide 10: Cahaya Dan Spektrum Elektromagnetik
Cahaya hanyalah bagian tertentu dari spektrum elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia.
Spektrum elektromagnetik dibagi sesuai dengan panjang gelombang berbagai bentuk energi.
Notes: Pada 1666 Sir Isaac Newton menemukan bahwa cahaya melewati prisma terbagi menjadi spektrum warna yang terus menerus.
Banyak aplikasi gambar menggunakan radiasi elektromagnetik yang jauh di luar spektrum visual - gambar x-ray, gambar infra-merah.

## Slide 11: Cahaya Tercermin
Warna yang kita persepsikan (lihat) ditentukan oleh sifat cahaya yang dipantulkan dari suatu objek
Misalnya, jika cahaya putih menyinari objek berwarna hijau, sebagian besar panjang gelombang diserap, sementara cahaya hijau dipantulkan dari objek
White Light
Colours Absorbed
Green Light
Notes: Shone = menyinari

## Slide 12: Sampling dan Kuantisasi
Citra digital dapat diperoleh dari proses digitalisasi.
Sampling
  Proses pengambilan nilai diskrit koordinat ruang (x,y) dengan melewatkan citra kontinyu melalui grid (celah)
Kuantisasi
  Proses pengelompokan nilai tingkat keabuan citra kontinyu kedalam sejumlah level, atau proses membagi skala keabuan menjadi L buah level [0,L-1] yang dinyatakan dengan suatu nilai bilangan bulat (integer), dinyatakan sebagai L = 2a, L adalah derajat keabuan, a menyatakan pangkat berupa bilangan bulat positif.

## Slide 13
Proses digitalisasi citra ada dua tahap:
Penerokan (sampling): yaitu digitalisasi secara spasial (x, y).
Kuantisasi: yaitu pengangkaan nilai intensitas f(x, y) menjadi integer.
Kedua proses di atas berkaitan dengan diskritisasi tetapi dalam ranah berbeda
Sumber: Dr. George Bebis, Image Formation and Representation, CS485/685 Computer Vision

## Slide 14
Proses digitalisasi citra
Rinaldi Munir, 2019. Digitalisasi Citra, IF4073 Interpretasi dan Pengolahan Citra, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika,
Institut Teknologi Bandung

## Slide 15: Akuisisi Citra
Gambar biasanya dihasilkan dengan menerangi objek dan menyerap energi yang dipantulkan oleh objek tersebut
Images taken from Gonzalez & Woods, Digital Image Processing (2002)

## Slide 16: Penginderaan Citra
Energi yang masuk dan diterima pada permukaan sensor selanjutnya menghasilkan tegangan. Sejumlah sensor disusun untuk mengoptimalkan penangkapan gambar.
Imaging Sensor
Line of Image Sensors
Array of Image Sensors
Images taken from Gonzalez & Woods, Digital Image Processing (2002)

## Slide 17: Image Sampling And Quantisation
Sensor digital hanya dapat mengukur jumlah sampel terbatas pada satu set energi yang terpisah.
Kuantisasi adalah proses mengubah sinyal analog kontinyu menjadi representasi digital dari sinyal ini
Images taken from Gonzalez & Woods, Digital Image Processing (2002)
Notes: Analogue Vs digital
Think of the volume knob on your stereo
Records Vs CDs Vs Mp3s
Nyquist theory etc talks about how much sampling we need to do

## Slide 18: Penerokan (sampling)
Citra kontinu diterok menjadi grid-grid yang berbentuk bujursangkar
Penerokan bertujuan untuk menentukan seberapa banyak pixel yang diperlukan untuk merepresentasikan citra kontinu, dan bagaimana pengaturannya
Rinaldi Munir, 2019. Digitalisasi Citra, IF4073 Interpretasi dan Pengolahan Citra, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika,
Institut Teknologi Bandung

## Slide 19: Kuantisasi
Kuantisasi berkaitan dengan diskritisasi nilai intensitas cahaya pada koordinat (x, y).
Tujuan kuantisasi adalah memetakan nilai dari sinyal kontinu menjadi G buah nilai diskrit
Sumber: Antonio, R. C., Paiva, Image representation, sampling, and quantization, ECE 6962 – Fall 2010

## Slide 20: Image Sampling And Quantisation (cont…)
Remember that a digital image is always only an approximation of a real world scene
Images taken from Gonzalez & Woods, Digital Image Processing (2002)

## Slide 21
G = 2m
0
255
3
Rinaldi Munir, 2019. Digitalisasi Citra, IF4073 Interpretasi dan Pengolahan Citra, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika,
Institut Teknologi Bandung

## Slide 22
256 gray levels (8bits/pixel) 32 gray levels (5 bits/pixel) 16 gray levels (4 bits/pixel)
8 gray levels (3 bits/pixel) 4 gray levels (2 bits/pixel) 2 gray levels (1 bit/pixel)
Sumber: Dr. George Bebis, Image Formation and Representation,
CS485/685 Computer Vision

## Slide 23
Contoh penerokan:
original image, n = 8 (256 x 256) n = 7 (128 x 128)
n = 6 (64 x 64)
n = 5 (32 x 32)
Catatan: Citra telah disamakan ukurannya
untuk perbandingan

## Slide 24: Representasi Citra Digital
Citra didefinisikan sebagai fungsi dua dimensi f(x,y),
  x dan y adalah koordinat spasial,
  amplitudo dari f pada sembarang pasangan koordinat (x,y) disebut intensitas citra (gray level/level keabuan) pada titik tersebut.
Warna citra dibentuk oleh kombinasi citra 2-D individual.
  Misal: sistem warna RGB, warna citra terdiri dari tiga komponen individu: red, green, blue.
Hasil dari sampling dan kuantisasi adalah matriks dengan tipe data real.
  Asumsikan bahwa citra f(baris,kolom) menghasilkan citra yang mempunyai baris M dan kolom N, sehingga disebut citra berukuran M x N.
Image origin (titik awal citra) didefinisikan pada (baris,kolom) atau (x,y) = (0,0).
Nilai koordinat berikutnya sepanjang baris pertama citra adalah (x,y) = (0,1)

## Slide 25: Resolusi Citra
Resolusi keabuan
Untuk level warna yang digunakan akan mempengaruhi hasil warna yang didapatkan
Semakin tinggi nilai keabuan yang digunakan maka jumlah level warna akan semakin banyak dan gradasi perubahan intensitas akan semakin halus (gambar kiri)
Disebut juga resolusi kecemerlangan
Resolusi spasial
Berkaitan dengan jumlah piksel yang digunakan oleh setiap satuan persegi citra kontinyu.
Resolusi inilah yang sering diperhatikan oleh orang-orang dalam membuat sebuah kualitas citra digital selain resolusi keabuan
Resolusi keabuan 8 dan resolusi spasial 165x120
Resolusi keabuan 4
256 level keabuan

## Slide 26: Resolusi Spasial
Resolusi spasial suatu gambar ditentukan oleh bagaimana sampling dilakukan.
Vision Specialist akan sering berbicara tentang ukuran piksel
Desainer grafis akan berbicara tentang titik per inci (DPI)
5.1 Megapixels
Notes: Resolusi spasial hanya mengacu pada detail terkecil yang dapat dilihat dalam sebuah gambar.

## Slide 27: Resolusi Pixel (lanjutan…)
Images taken from Gonzalez & Woods, Digital Image Processing (2002)

## Slide 28: Resolusi Pixel (lanjutan…)
Images taken from Gonzalez & Woods, Digital Image Processing (2002)

## Slide 29: Resolusi Pixel (lanjutan…)
Images taken from Gonzalez & Woods, Digital Image Processing (2002)

## Slide 30: Resolusi Pixel (lanjutan…)
Images taken from Gonzalez & Woods, Digital Image Processing (2002)

## Slide 31: Resolusi Pixel (lanjutan…)
Images taken from Gonzalez & Woods, Digital Image Processing (2002)

## Slide 32: Resolusi Pixel (lanjutan…)
Images taken from Gonzalez & Woods, Digital Image Processing (2002)

## Slide 33: Resolusi Pixel (lanjutan…)
Images taken from Gonzalez & Woods, Digital Image Processing (2002)

## Slide 34: Resolusi Tingkat Intensitas
Resolusi tingkat intensitas mengacu pada jumlah tingkat intensitas yang digunakan untuk merepresentasikan gambar
  Semakin banyak tingkat intensitas yang digunakan, semakin halus tingkat detail yang dapat dilihat dalam sebuah gambar
  Resolusi tingkat intensitas biasanya diberikan dalam hal jumlah bit yang digunakan untuk menyimpan setiap tingkat intensitas
Number of Bits
Number of Intensity Levels
Examples
1
2
0, 1
2
4
00, 01, 10, 11
4
16
0000, 0101, 1111
8
256
00110011, 01010101
16
65,536
1010101010101010

## Slide 35: Intensity Level Resolution (cont…)
128 grey levels (7 bpp)
64 grey levels (6 bpp)
32 grey levels (5 bpp)
16 grey levels (4 bpp)
8 grey levels (3 bpp)
4 grey levels (2 bpp)
2 grey levels (1 bpp)
256 grey levels (8 bits per pixel)
Images taken from Gonzalez & Woods, Digital Image Processing (2002)

## Slide 36: Intensity Level Resolution (cont…)
Images taken from Gonzalez & Woods, Digital Image Processing (2002)

## Slide 37: Intensity Level Resolution (cont…)
Images taken from Gonzalez & Woods, Digital Image Processing (2002)

## Slide 38: Intensity Level Resolution (cont…)
Images taken from Gonzalez & Woods, Digital Image Processing (2002)

## Slide 39: Intensity Level Resolution (cont…)
Images taken from Gonzalez & Woods, Digital Image Processing (2002)

## Slide 40: Intensity Level Resolution (cont…)
Images taken from Gonzalez & Woods, Digital Image Processing (2002)

## Slide 41: Intensity Level Resolution (cont…)
Images taken from Gonzalez & Woods, Digital Image Processing (2002)

## Slide 42: Intensity Level Resolution (cont…)
Images taken from Gonzalez & Woods, Digital Image Processing (2002)

## Slide 43: Intensity Level Resolution (cont…)
Images taken from Gonzalez & Woods, Digital Image Processing (2002)

## Slide 44: Saturation & Noise
Images taken from Gonzalez & Woods, Digital Image Processing (2002)

## Slide 45: Resolusi: berapa banyak dapat dikatakan cukup?
Pertanyaan besar dengan resolusi selalu berapa cukup.
Pertanyaan-pertanyaan utama termasuk.
    Apakah gambar terlihat menarik secara estetika?
    Dapatkah kita melihat apa yang perlu kita lihat dalam gambar?

## Slide 46
Gambar di sebelah kanan dapat dikatakan cukup untuk menghitung jumlah mobil, tetapi tidak untuk membaca plat nomor

## Slide 47
Images taken from Gonzalez & Woods, Digital Image Processing (2002)
Low Detail
Medium Detail
High Detail

## Slide 49: Referensi
Antonio, R. C., Paiva, 2010. Image representation, sampling, and quantization, ECE 6962
Bebis G. Image Formation and Representation, CS485/685 Computer Vision
Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods, 2002. Digital Image Processing, Prentice Hall
Rinaldi Munir, 2019. Digitalisasi Citra, IF4073 Interpretasi dan Pengolahan Citra, Sekolah Teknik Elektrodan Informatika, Institut Teknologi Bandung